EXPEDIENTE N° 1186/2022-MSEG

| 72 CAMARAS FIJAS | Cámara IP de alta definición para uso externo fija (bullet), que cumpla o supere las siguientes características: Sensor de imagen: 1/2. 8” 2 MPX CMOS barrido progresivo. Iluminación mínima: 0,005 Lux (en color) Foco: manual o automático Iris: manual o automático Campo de visión: 90° horizontal, 49° a 19° vertical. Iluminación adicional: IR 850 nm hasta 50 m, integrada a la cámara. Video: flujo principal H.264 de 25fps a 2560 x 1440, 2048x 1536, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 704x576, 640x480; dos flujos adicionales H.264, MJPEG de 20 fps a 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 704x576, 640x480. Comprensión: H.264/H.265/MJPEG Red: interfase Ethernet RJ-45 10M/100M/1000M Protocolos de red: TCP/IP, HTTPS,FTP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,ONVIF (Version 2.1, perfiles S y G) Almacenamiento: local en micro SD 128GB y remoto en servidor FTP Alimentación: debe incluir fuente de alimentación del tipo POE/POE+/HIPOE según requerimiento. Soporte de alimentación alternativa CC/CA. Protección intemperie IP67 o equivalente (debe incluirse housing si la cámara lo requiere), antivandalismo IK10 o equivalente. Condiciones de funcionamiento: temperatura -30° C – 60° C, humedad <_ 95%. Debe incluir brazo de soporte y cualquier otro elemento de montaje requerido |
| --- | --- |

| 06 DOMOS | Cámara IP de alta definición para uso externo, domo con movimiento PTZ, que cumpla o supere las siguientes características: Sensor de imagen: 1/2.8” 2 MPX CMOS barrido progresivo. Zoom Óptico 25x Foco automático Iluminación mínima: 0.005 Lux @ F1.2 – F1.4 (color). Iluminación adicional: IR 850 nm, 50 m Ajuste de Angulo de la cámara (PTZ): horizontal 0°-360° continuo, vertical -15°-90° autoflip. Campo de visión: 100° - 60° horizontal, 56° -33° vertical, 126° -68° diagonal Video: flujo principal H.264 de 25 fps a 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 704x576, 640x480; dos flujos adicionales H.264, MJPEG de 20 fps a 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 704x576, 640x480. Compresión: H.264/H.265/MJPEG Red: interfase RJ-45 10M/ 100M/1000M Protocolos de red : TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.1 perfiles S y G, etc. En cualquier caso debe proveerse la definición de la API de control de movimiento PTZ. Almacenamiento: local en micro SD 128GB y remoto en servidor FTP. Alimentación: Debe incluir fuente de alimentación Poe/Poe+/Hipoe. Soporte para alimentación alternativa de CC/CA. Protección intemperie IP66 o equivalente (debe incluir housing si la cámara lo requiere) antivandalismo IK10 o equivalente. Condiciones de funcionamiento: temperatura -30° C -60°C, humedad <_95%. Debe incluir brazo de soporte y cualquier otro elemento de montaje requerido. |
| --- | --- |

| 78 UPS 01 UPS | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) 1.5 KVA como mínimo. De 5 KVA |
| --- | --- |

| 78 SWITCH | Ethernet de 5 bocas RJ45 10M/100M/1000M +1 boca SFP con su fuente de alimentación. |
| --- | --- |

| 01 CPU AVANZADO | Procesador: Tipo Intel Core i7 10ma generación, AMD Ryzen 7 o superiores. Motherboard: Slots PCIe x1: 2 Slots PCIe x16: 1 Serial ATA III 6Gb/seg: 6 Slot M.2: 1 USB 2.0: 6 USB 3.1: 4 Memoria: 16 GB DDR4 o superior. El equipo se deberá poder ampliar a un mínimo de 32 GB. Video: Placa de video 4GB GDDR5 PCI-Express 3.0 resolución 7680x4320 tipo GTX1650. Sonido: Chipset integrado HD Audio con soporte para 7.1 canales. Placa de Red: 10/100/1000 Mbps, que cumpla los estándares internacionales de conexión LAN IEEE 802.3x Full Duplex, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T. Disco Rígido: un (1) SSD NVMe de 480GB, y un (1) SATA 3 o superior con 1TB de capacidad, como mínimo. Kit teclado y mouse: teclado con botones multimedia, en castellano tipo QWERTY expandido español o latinoamericano y mouse láser con scroll, tipo Genius (NO KIT de GABINETE). Parlantes potenciados: 6 Watts RMS mínimo, con alimentación 220 Volts. No USB. Gabinete: ATX con fuente de alimentación 750 Watts 80 Plus Bronze o superior. Deberá poseer al menos dos (2) puertos USB frontales funcionales. El equipo se deberá proveer con CD de drivers de motherboard además de cualquier otro dispositivo instalado, y cables de conexión de alimentación. Garantía escrita: Mother, Micro y Monitor: 36 meses como mínimo. Memorias: garantía de por vida. Resto de las componentes: 12 meses como mínimo |
| --- | --- |

| MONITOR | LED de 23,5 pulgadas Wide Screen, resolución de 1920 x 1080 píxeles, 16,7 millones de colores, contraste 1.000:1, velocidad de respuesta 5ms, señal de entrada RGB analógica y HDMI. |
| --- | --- |

| SISTEMA OPERATIVO | Microsoft Windows 10 Pro 64 bits con licencia OEM en español. |
| --- | --- |